BAEM-TF-901-2016

博 爱 县 环 境 监 测 站

监  测  报  告

博环监(ZWJD-01-2020)

项目名称：      国控重点污染源监督性监测

委托单位：       焦作市环境监测站

监测类别：         废水

报告日期：      2020年 7月20日

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明

1、本报告无本站业务专用章、骑缝章及章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，

不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理复检。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、复制本报告中的部分内容无效。

博爱县环境监测站

地 址：河南省博爱县团结路中段

邮 编：454450

电 话：0391-8660187

传 真：0391-8682980

根据焦作市环境监测站的委托，博爱县环境监测站于2020年7月2-3日对国控重点污染源进行采样和分析，具体监测情况如下：

# 一、监测内容

表1-1                                        监测内容

| 样品类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度、六价铬、阴离子表面活性剂,共10项。 | 4次 |

# 二、分析方法、依据及监测仪器

表 2-1               监测项目分析方法一览表

| 序号 | 监测 项目 | 监测分析方法 | 方法依据 | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4 |
| 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | / |
| 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 |
| 8 | 色度 | 水质 色度的测定 (稀释倍数法) | GB/T 11903-1989 | / |
| 9 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 |

表2-2                    监测仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 使用仪器 | 仪器编号 | 仪器检定 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | HI8424B002707型酸度计 | ZYYQ-66 | 2021年9月14日 |
| 2 | 化学需氧量 | COD恒温加热器 | FZSB-23 | / |
| 3 | 氨氮 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | TYYQ-06 | 2020年11月21日 |
| 4 | 悬浮物 | / |  |  |
| 5 | 五日生化需氧量 | SPX-250BS-Ⅱ生化培养箱 | FZSB-01 | 2021年7月14日 |
| 6 | 总磷 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | TYYQ-06 | 2020年11月21日 |
| 7 | 总氮 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | TYYQ-06 | 2020年11月21日 |
| 8 | 色度 | / |  |  |
| 9 | 六价铬 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | TYYQ-06 | 2020年11月21日 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | TYYQ-06 | 2020年11月21日 |

三、监测分析结果

表3-1                  送样日期及样品描述

| 序号 | 监测点位 | 采样日期 | 样品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口 | 2019年9月3日 | 无色、无味、透明 |

表3-2                     监测结果汇总表

|  | 监测点位 | pH | 悬浮物 mg/L | 化学需氧量mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 氨氮 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口一次 | 7.01 | 6 | 25 | 8.98 | 0.272 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口二次 | 7.00 | 6 | 26 | 8.92 | 0.275 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口三次 | 7.02 | 6 | 27 | 8.93 | 0.271 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口四次 | 7.01 | 6 | 26 | 8.97 | 0.273 |
|  | 均值 | 7.01 | 6 | 26 | 8.95 | 0.273 |

续表3-2                     监测结果汇总表

|  | 监测点位 | 色度 倍 | 总磷 mg/L | 总氮 mg/L | 六价铬 mg/L | 阴离子表面活性剂 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口一次 | 4 | 0.23 | 4.19 | 0.019 | 0.12 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口二次 | 4 | 0.25 | 4.16 | 0.020 | 0.13 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口三次 | 4 | 0.24 | 4.20 | 0.018 | 0.10 |
|  | 焦作中持水务有限公司博爱分公司总排口四次 | 4 | 0.24 | 4.21 | 0.023 | 0.13 |
|  | 均值 | 4 | 0.24 | 4.19 | 0.020 | 0.12 |

四、监测质量控制

监测分析项目均通过检验检测机构资质认定。分析全过程严格按照《环境监测技术规范》、分析方法标准和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）规定执行。监测所使用的仪器均经计量部门检定（校准）合格并在有效期内。监测数据实行三级审核、所有监测人员均持证上岗。项目分别完成10%以上明码平行样和密码平行样测定，质控合格。

五、监测人员

采样人员：王宝林、严五星

分析人员：张小素、段莉丽、王欣新、姬慧彩、魏宾、胡吉玲

报告编制：                       审    核：                        签    发：                     .

日        期：                       日    期：                      日    期：                     .

博爱县环境监测站

（加盖检验检测专用章）